## Slide 1: 5G 多模终端技术要求汇总 及疑问
Haitao Feng
2020 04.15

## Slide 2: 技术要求
1 多模式取舍
2 LTE only模式要求
3 模式选择
4 NR SA模式下NR-LTE互操作
5 NR SA与EN-DC互操作
6 NR SA模式业务要求及业务并发
7 EN-DC模式业务要求及业务并发
8 多模双卡要求

## Slide 3: 1 多模式取舍
5G多模式单卡/双卡终端
定义：支持EN-DC/NR SA/LTE/WCDMA/GSM(GPRS)模式的单卡终端设备
范围限定在5G/4G 的互操作
高通提出，被采纳
建议增加5G无法进行紧急呼叫时，可在3G进行紧急呼叫
苹果提出，被采纳
问题1.1：定义支持EN-DC/NR SA/LTE/WCDMA/GSM(GPRS)多模式，为何范围又限定在5G/4G?
问题1.2： 文稿表述中常见“EN-DC/NR SA模式”，这里的EN-DC与NR SA应该属于两个独立的不同模式吧？ 那EN-DC与LTE模式如何进一步区分？后续的MR-DC是否也称为多模式中的其中之一？
问题1.3：既然多模式范围限定在5G/4G，那么在无卡/无覆盖等场景下发起紧急呼叫时，若5G无法进行紧急呼叫，包括哪些原因？ UE能力不支持、网络不支持；
问题1.4：若5G无法进行紧急呼叫，可在3G进行紧急呼叫，具体怎么执行？需要UE自动执行模式回落，disable NR？ 呼叫后的返回？

## Slide 4: 2 LTE only模式要求
终端物理层能力要求提升 ？？？
多天线接收
要求支持： LTE下行四流接收 必选（B41） 必选支持B41下行4流接收
TM8/TM9 必选
载波聚合

## Slide 5: 2 LTE only模式要求
终端物理层能力要求提升 ？？？
多天线接收
要求支持： LTE下行四流接收 必选（B41） 必选支持B41下行4流接收
TM8/TM9 必选
意见稿：
建议5g多模单卡lte模式不提比lte单模更高要求，状态 待讨论

## Slide 6: 3 模式选择
开机/恢复覆盖时的模式选择
5G多模单卡终端开机后应根据终端和USIM 卡中存储的相关信息正确自动选择NR/LTE网络，首选5G SA网络
待机时的模式选择
5G多模单卡终端在待机状态下，完全依据3GPP标准规定的小区重选准则完成模式的转换
问题3.1 开机模式/恢复覆盖时的模式选择 ，对3G/2G 没有要求？

## Slide 7: 4 NR SA模式下NR-LTE互操作
小区测量
重选
重定向
切换
参照协议规定

## Slide 8: 5 NR SA与EN-DC互操作
终端需支持从SA小区切换至LTE小区，切换成功后，终端可根据网络的指令立即添加辅连接。
终端支持从EN-DC切换至SA小区，当终端收到网络发送的切换指令，切换指令中包含SA的无线配置信息，终端释放SCG配置并按照新的配置接入SA小区，终端工作在NR SA模式。
问题5.1：这里是否需要提及LTE模式下核心网5GC，EPC的区别？
问题5.2：终端支持从EN-DC切换至SA小区时，除了表述“释放SCG配置”，是否还需要提 RB配置的处理？

## Slide 9: 6 NR SA模式业务要求及业务并发
语音业务要求
如果在注册过程中网络回复的registration accepted消息中指示支持IMS voice over PS，终端驻留在5G网络，并建立IMS PDU会话，终端设置IMS PDU为SSC mode1。终端通过5G IMS PDU会话进行IMS注册，发送和接收IMS信令消息。
终端支持通话建立过程中的EPS fallback功能：终端支持IMS信令承载于5QI=1的5G Qos flow上。
NR RAN在建立语音QoS flow时触发切换或重定向至LTE网络，终端支持NR到LTE的切换和重定向。终端切换、重定向至LTE网络后通过VoLTE进行语音业务。

## Slide 10: 6 NR SA模式业务要求及业务并发
短信业务要求
  终端应支持发送和接受承载于5G SA网络的IMS短消息，
  终端应支持发送和接受基于NAS的短消息。

## Slide 11: 6 NR SA模式业务要求及业务并发
紧急呼叫要求
终端支持emergency service fallback的方式进行紧急呼叫，具体要求如下: 终端发起紧急呼叫时在Service Request message时携带紧急业务回落的指示，网络将终端切换或重定向至LTE，终端在LTE上建立紧急呼叫。
终端支持在5GS建立emergency PDU session进行进行呼叫。

## Slide 12: 6 NR SA模式业务要求及业务并发
紧急呼叫要求
NR建立紧急呼叫QoS flow时触发切换或重定向至LTE网络，终端支持NR到LTE的切换和重定向
1） 网络仅指示仅支持Emergency Services Fallback时，终端通过Emergency service fallback 发起紧急呼叫
2) 网络指示Emergency Services Support，终端在5G网络建立紧急业务PDU会话完成紧急呼叫业务
3) 当前网络Emergency Services Support和Emergency Services Fallback均不支持时，终端可通过重新选择接入至4G/3G/或2G系统发起紧急呼叫
问题6.1：前面终端模式只支持NR/LTE，删除了3G/2G?

## Slide 13: 6 NR SA模式业务要求及业务并发
业务并发要求
终端支持数据业务与IMS语音业务/IMS视频业务以及短信业务并发。
终端在业务并发时，如果发生从NR到LTE的切换，终端应能支持并发业务同时切换至LTE网络。
终端在业务并发时，如果发生LTE到NR的切换，终端应能支持并发业务同时切换至NR网络。

## Slide 14: 7 EN-DC模式业务要求及业务并发
语音业务要求
EN-DC模式下，UE应支持VoLTE语音、视频通话业务及CSFB方式发起或接收语音业务。
UE工作于EN-DC模式下的VoLTE功能、性能等要求见YD/T 3178-2016《移动终端支持基于LTE的语音解决方案（VoLTE）的技术要求》
UE应支持CSFB后，基于网络或基于终端自主的的快速返回LTE4G，若此LTE4G小区支持EN-DC，终端应在网络指示下添加NR。

## Slide 15: 7 EN-DC模式业务要求及业务并发
短信业务要求
EN-DC模式下，UE应同时支持SMS over IP和SMS over SGS两种方式发送和接收短消息。
依据网络部署策略，EN-DC模式下终端应能通过优先级设置来决定优先采用何种方式完成短消息业务。
彩信信业务要求
EN-DC模式下，UE应支持彩信业务（Multimedia Messaging Service）

## Slide 16: 7 EN-DC模式业务要求及业务并发
紧急呼叫业务要求
UE应支持以VoLTE或CSFB方式进行紧急呼叫业务，具体要求参见YD/T 3178-2016《基于LTE的语音解决方案（VoLTE）的紧急呼叫业务技术要求》及YD/T 1086-2013《移动通信网紧急呼叫业务终端技术要求》。
终端支持无卡有网络覆盖情况下的紧急呼叫，具体要求参加YD/T 1086-2013《移动通信网紧急呼叫业务终端技术要求》

## Slide 17: 7 EN-DC模式业务要求及业务并发
业务并发
VoLTE语音业务应根据网络配置工作在LTE上，数据业务应按照网络指示，工作在LTE和/或NR上
UE5G终端应能够支持VoLTE语音和数据业务并发的连续性
5G终端应支持eSRVCC到GSM/WCDMA网络保持语音业务的连续性及依据网络能力到WCDMA网络保持数据业务的连续性，并判断是否需要在GSM上挂起数据业务；若需要挂起数据业务，当该语音业务结束后，终端应能够继续数据业务。
EN-DC模式下，数据业务应根据网络配置，工作在LTE和/或NR上，当发起或接收CSFB通话时，数据业务应根据网络指示，在2/3G上挂起或继续保持
EN-DC模式下，UE应支持语音及短信的并发。
EN-DC模式下，UE应支持数据及短信的并发。
问题7.1 这里提到了UE 5G终端支持eSRVCC到WCDMA/GSM，为何不在SA或EN-DC下提eSRVCC能力支持?

## Slide 18: 8 多模双卡要求
终端类型
双卡双待单通终端是指同一时刻只能一张卡（主卡或副卡）进行语音通话的双卡槽终端设备。其中，语音通话包括2G/3G的电路域语音、4G的VoLTE语音、5G的VoNR语音。
双卡双通终端是指同一时刻两张卡（主卡和副卡）可同时进行语音通话，或一张卡进行语音通话同时另一张卡进行分组数据业务（未被挂起）的双卡槽终端设备。
卡槽要求
支持盲插：支持卡槽位置与网络制式灵活设置的方式
主副卡：主卡为用户提供数据服务，副卡一般情况下不提供数据服务
单卡启动，默认为主卡；双卡启动，用户设定主卡、副卡（默认方式）
用户卡热插拔
问题8.1：插卡组合方式，主要依据USIM卡和SIM卡，但SIM卡又限制了通信制式为WCDMA/GSM，这种组合方式暗含了终端自动适配以“USIM卡为主卡、提供数据业务”的倾向路线；因此，设备插入两张卡首次开机启动时，“两张卡组合发生改变”是否应该修正为，两张卡信息发生改变（USIM卡/SIM卡、运营商等）？
问题8.2： 主卡、副卡关系，除了USIM卡信息，是否还应考虑以模式为依据方式之一，例如一卡模式为5G的，在用户没有设定的情形下，终端应该默认考虑为主卡？

## Slide 19: 8 多模双卡要求
通信制式组合
5G双卡双待终端应支持以下通信制式组合：
主卡应支持NR、LTE-FDD、TD-LTE、WCDMA、GSM制式，可选支持TD-SCDMA和CDMA;其中NR包含SA和NSA两种模式；
副卡支持LTE-FDD、TD-LTE、WCDMA、GSM制式，可选支持NR、CDMA和TD-SCDMA，其中NR包含SA和NSA两种模式。
对于NR制式，终端应必选支持n41、n78和n79频段，可选支持n1、n3、n5、n8频段。
对于LTE-FDD制式，终端应必选支持B1、B3、B5、B8频段。
对于TD-LTE制式，终端应必选支持B34、B38、B39、B40、B41频段。
对于WCDMA制式，终端应必选支持B1、B8频段，可选支持B3、B5频段。
对于CDMA制式，终端应必选支持BC0频段。
对于GSM制式，终端应支持B3和B8频段。

## Slide 20: 8 多模双卡要求
开机模式选择
对于5G（主卡）+4G（副卡）类型的5G多模双卡终端，开机时主卡的网络选择要求与5G多模单卡终端相同。副卡的网络选择要求与4G多模单卡终端相同，副卡对应用户应根据所插入用户卡的类型（USIM卡或SIM卡）及其归属运营商和终端预置的选网模式等，正确选择LTE/WCDMA/GSM网络。
对于5G（主卡）+5G（副卡）类型的5G多模双卡终端，开机时主卡和副卡的网络选择要求均与5G多模单卡终端相同
开机模式选择
同上
此外，5G多模双卡终端在待机状态下，应提供快捷键或菜单选择方式触发运营商网络选择，实现终端针对两张用户卡各自所对应SA/NSA网络模式、运营商网络的灵活选。

## Slide 21: 8 多模双卡要求
业务并发（语音）
空闲态主叫、被叫； (SIM1 IDLE + SIM2 MO/MT) （INACTIVE状态下的被叫？）
在任意 一卡的数据业务处于激活状态期间，终端应支持用户使用另一张卡拨打非本机号码，且用户应能正常进行语音通话，同时原有数据业务暂停或者继续。（SIM1 PS + SIM2 MO）
若用户选择接听另一张卡的来电，则终端应能正常进行语音通话，同时原数据业务暂停或者继续，当用户挂断通话后，原数据业务恢复。(SIM1 PS + SIM2 MT)

## Slide 22: 8 多模双卡要求
业务并发（短信）
空闲态发送和接收； (SIM1 IDLE + SIM2 MO/MT) （INACTIVE状态下的被叫？）
双卡状态下，在一卡的数据业务处于激活状态期间，用户应可以选择另一张卡发送短消息，且短消息应能够成功发送，同时原数据业务继续或暂停。（SIM1 PS + SIM2 MO）
双卡状态下，在一卡的数据业务处于激活状态期间，另一张卡应能够正常接收短消息，并能够正常阅读，同时原数据业务继续或暂停。(SIM1 PS + SIM2 MT)

## Slide 23: 8 多模双卡要求
业务并发（数据业务）
在双卡状态下，终端应能由用户选择通过任意一张卡发起数据业务，且无论通过哪张卡发起数据业务，数据业务均应能正常建立。
当一张卡建立数据业务后，另一张卡应能够正常监听寻呼并待机、能够正常拨打或者接听语音电话，发送和接收短信。
在一卡使用语音业务期间，另一卡发起数据业务，终端应保证语音通话性能不受影响，数据业务性能可能存在一定下降。

## Slide 24: 8 多模双卡要求
业务并发（彩信和IMS补充业务）
在双卡均为空闲状态下，终端应可以允许用户选择通过主卡或者副卡发送彩信或IMS补充业务。无论通过主卡还是副卡发送彩信或IMS补充业务，均应该可以正常发送，发送成功后应自动返回双卡空闲状态。
在任意一卡正在彩信业务或IMS补充业务期间，终端应支持用户使用另一张卡拨打非本机号码，且用户应能正常进行语音通话，同时原有彩信或IMS补充业务允许暂停。
在任意一卡正在彩信业务或IMS补充业务期间，另一张卡的号码被叫时，终端应能够显示主叫方信息，并能够指示主叫方所拨打的本机号码对应的用户卡，同时原有彩信或IMS补充业务允许暂停。
双卡状态下，在一卡的数据业务处于激活状态期间，用户应可以选择另一张卡发送或接收彩信或IMS补充业务，且应能够成功发送，同时原数据业务允许暂停，等彩信或IMS补充业务结束后，原数据业务恢复。

## Slide 25: 8 多模双卡要求
业务并发（紧急呼叫业务）
双卡终端同时插主卡和副卡状态下，终端应支持采用主卡或副卡任一张发起紧急呼叫。
双卡终端只插一张卡时，已注册网络条件下，终端应以紧急呼叫流程发起紧急呼叫；否则，终端以普通业务流程发起呼叫，应支持采用主卡或副卡任一张发起紧急呼叫。
双卡终端未插卡时，终端应支持发起无卡紧急呼叫。

## Slide 26: 谢谢